## Slide 2
1. 인터럽트
인터럽트(Interrupt)의 정의
1) 인터럽트는 프로그램을 실행하는 도중에 예기치 않은 상황이 발생할 경우,
현재 실행 중인 작업을 즉시 중단하고 발생된 상황을 우선 처리한 후 실행
중이던 작업으로 복귀하여 계속 처리하는 것을 말함
2) Computer system에 예기치 않은 일이 발생했을 때 제어프로그램에게 알
려 주는 것
3) 인터럽트는 외부 인터럽트, 내부 인터럽트, 소프트웨어 인터럽트로 분류 하
는데, 외부나 내부 인터럽트는 CPU 의 하드웨어에서의 신호에 의해 발생하
고 소프트웨어 인터럽트는 명령어의 수행에 의해 발생함
4) 인터럽트 체제의 기본 요소
① 인터럽트 처리 기능
② 인터럽트 요청 신호
③ 인터럽트 취급 루틴

## Slide 3
구분 | 종류 | 특징 | 우선순위
하드웨어 | 정전 | 최상위 인터럽트 | 1
 | 기계검사 | 기계고장 | 2
 | 외부 | 오퍼레이터의 콘솔조작 타이머에 의한 인터럽트 | 3
 | 입출력 | 데이터의 입출력 | 4
소프트웨어 | 프로그램 | 무한루프, Division Zero, Overflow, Underflow, Trap | 5
 | SVC | 감시프로그램의 호출 | 6

## Slide 4
(2) 인터럽트(Interrupt)의 종류 및 발생 원인
1) 외부 인터럽트
외부 인터럽트는 입출력 장치, 타이밍 장치, 전원 등 외부적인 요인에 의해
발생함
① 전원 이상 인터럽트 (Power Fail Interrupt)
• 정전이 되거나 전원 이상이 있는 경우
② 기계 착오 인터럽트 (Machine Check Interrupt)
• CPU 의 기능적인 오류 동작이 발생한 경우
③ 외부 신호 인터럽트 (External Interrupt)
• 타이머에 의해 규정된 시간 (Time Slice) 을 알리는 경우
• 키보드로 인터럽트 키를 누를 경우 (Operator의 console 조작)
• 외부 장치로부터 인터럽트 요청이 있는 경우
④ 입 출력 인터럽트 (Input-Output Interrupt)
• 입출력 Data 의 오류나 이상 현상이 발생한 경우
• 입 출력 장치가 데이터의 전송을 요구하거나 전송이 끝났음을 알릴
경우
• 입출력 장치 동작에 CPU의 기능이 요청 될 때

## Slide 5
2) 내부 인터럽트
① 트랩 (Trap) 이라고도 함
② 프로그램 검사 (Program Check)인터럽트
•프로그램의 실행 오류로 발생
③ 프로그램 실행 중에 트랩 (Trap) 이 발생하는 조건
• overflow 또는 underflow 시
• 0 에 의한 나눗셈
• 불법적인 명령
• 보호 영역 내의 메모리 어드레스를 Access하는 경우
※ 불법 명령어 사용 인터럽트 (Use Bad Command Interrupt)
정의되지 않은 명령이나 불법적인 명령을 사용했을 경우 혹은 보호되어
있는 기억공간에 접근하는 경우 발생하는 인터럽트

## Slide 6
3) 소프트웨어 인터럽트
① 프로그램 처리 중 명령의 요청에 의해 발생
② SVC 인터럽트 (Supervisor Call Interrupt)
입출력 수행, 기억장치 할당 및 오퍼레이터와 대화 등을 하기 위해 발생하는
인터럽트
4) S/W 문제로 프로그램에 오류가 없는데도 인터럽트가 발생하는 경우
• 금지된 자원의 접근시도

## Slide 7
(3) 인터럽트의 동작 원리
1) 인터럽트 수행 순서
① 인터럽트 요청 신호 발생 (CPU 에게 인터럽트 요청 )
② 현재 수행중인 명령을 완료하고 상태를 기억시킴 (현재 작업 중인 주소
를 메모리에 저장)
③ 어느 장치가 인터럽트를 요청했는지 찾음 (인터럽트 인지신호 발생)
④ 인터럽트 취급 루틴을 수행 (벡터 인터럽트 처리)
⑤ 보존한 프로그램 상태를 복귀 (리턴에 의한 복귀)
2) 인터럽트 발생 시 CPU 가 확인할 사항
① 프로그램 카운터 내용 (PC : 복귀주소)
② 상태 조건 내용 (PSW)
③ 사용한 모든 레지스터 내용 (결과값)

## Slide 8
3) 인터럽트 발생 시 이행해야 할 사항
① CPU 의 처리 와 register상태를 기억시키고 나중에 복귀시킴
② interrupt service routine 의 시작 address 를 발생시킴
③ interrupt service routine 이 완료된 후 CPU 를 원상 복귀시킴
4) 인터럽트 요청 신호회선 체제
① 단일 인터럽트 요청 신호회선 체제는 인터럽트 요청이 단일 회선을 이용하
기 때문에 인터럽트를 요청한 장치 판별과정이 필요함
② 고유 인터럽트 요청 신호회선 체제는 벡터 인터럽트 방식(Vector Interrupt)
이라고도 하며 인터럽트 서비스 루틴으로 분기하는 명령들로 구성된 인터
럽트 벡터를 이용함
③ 고유 인터럽트 요청 신호회선 체제는 장치마다 고유한 인터럽트 요청 신호
회선을 가지므로 인터럽트를 요청한 장치 판별과정이 필요 없음
5) 인터럽트 발생 시 처리할 사항
① return address 의 기억
② CPU내의 레지스터 내용 기억
③ 인터럽트 마스크 상태 제어

## Slide 9
6) 기타 인터럽트 작동과 관련 용어
① 요청한 인터럽트를 처리하기 위해서 이전 프로그램의 상태 보존이 필요한 경우
• Cache memory 에서 캐시 miss 나 가상 메모리 시스템에서 page fault 가 발
생한 경우
② 인터럽트 반응시간 (interrupt response time)
• 인터럽트 요청신호를 발생한 후부터 인터럽트 취급 루틴의 수행이 시작될
때까지의 시간
③ 인터럽트 발생 시 운영체제가 가장 먼저 하는 일
• 현재까지의 모든 프로그램 상태를 저장
④ 벡터 인터럽트 (Vectored Interrupt)
• 인터럽트 발생 시 프로세서의 인터럽트 서비스가 특정의 장소로 점프(분기) 하
여 서비스 할 수 있게 함
• 인터럽트를 발생한 장치가 프로세서에게 분기할 곳의 정보를 제공해 주는 것
• 인터럽트 벡터(= 벡터 인터럽트) 에 필수적인 것 : 분기번지
• 하드웨어 신호에 의하여 특정 번지의 서브루틴을 수행하는 것

## Slide 10
⑤ 인터럽트 수행 후에 처리되는 것
• 인터럽트 처리 시 보존시켰던 PC및 제어 상태 데이터를 PC와 제어상태 레지
스터에 복구
⑥ Stack
• Interrupt 발생 시 복귀 주소를 기억시키는데 사용됨
• 인터럽트가 받아들여졌을 때 스택 메모리를 사용함
⑦ Program Counter (PC)
• 인터럽트 처리 루틴에서 반드시 사용되는 레지스터
• 인터럽트 발생 시에 반드시 보존되어야 하는 레지스터
⑧ 인터럽트 서비스 루틴의 기능
• 처리기 레지스터의 상태 보존
• 인터럽트 원인 결정
• 처리기 상태 복구

## Slide 11
(4) 인터럽트 우선순위
1) 인터럽트 우선순위
전원이상(Power Fail) ➡ 기계 이상 ➡ 외부 신호 ➡ 입출력 ➡ 명령어 잘못 ➡ 프로그램 검사 ➡ SVC
높음 <-----------------------------------------------> 낮음
2) 인터럽트 회선에 대하여 우선순위를 배정하는 일차적 목적
① 인터럽트가 하나 이상 발생 할 때 어느 것이 선택 되어야 하는가를 지적
② 인터럽트 우선순위를 판별하는 방법은 소프트웨어적인 방법과 하드웨어
적인 방법이 있음
3) 인터럽트 우선순위 판별 방법
① 소프트웨어적인 방법 : Polling
• 폴링(polling) 방법
- 인터럽트 우선순위 가운데 소프트웨어적 처리기법
- 인터럽트 요청신호 플래그를 차례로 검사하여 인터럽트의 원인을 판별
하는 방식

## Slide 12
② 하드웨어적인 방법
• 종류 : 직렬 우선순위 부여방식(Daisy-Chain), 병렬 우선순위 부여 방식
• 데이지 체인 (Daisy-Chain)
- 직렬 우선순위 부여 방식
- 인터럽트를 발생하는 모든 장치들을 직렬로 연결
- 인터럽트 처리 과정 중 하드웨어를 이용하여 우선순위를 결정하는 장치
- 벡터에 의한 인터럽트 처리 방법
- 인터럽트 된 모든 장치들은 벡터를 동시에 보낼 수 있음
- 인터럽트 신호 선을 공유하면서 연결 순서에 따라 우선순위가 결정되는 것
- 인터럽트 요청 체인 (Interrupt Request Chain) 방식
하드웨어 방식으로 우선순위가 높은 것에서 낮은 것 순으로 인터럽트 요청
회선을 직렬로 연결하여 인터럽트 요청을 받는 순서대로 우선순위를 결정
하는 방법
- 인터럽트 우선순위 (Interrupt Priority Chain) 체인 방식
하드웨어 방식으로 인터럽트 요청을 받은 장치 중에서 가장 우선순위가
높은 장치만이 CPU 에게 자신의 장치번호를 보낼 수 있도록 하여 우선순위
를 결정하는 방식

## Slide 13
• 병렬 우선순위 부여 방식
- 인터럽트가 발생하는 각 장치를 개별적인 회선으로 연결
- 마스크 레지스터 (Mask Register) 를 갖고 있음
- 마스크 레지스터는 우선순위가 높은 것이 서비스 받고 있을 때 우선순위가
낮은 것을 비활성화 시킬 수 있음
- 우선순위는 레지스터의 Bit 의 위치에 따라 결정될 수 있음
• 하드웨어 우선순위 인터럽트의 특징
- 응답속도가 빠름
※ 프로그램 수행 중에 인터럽트가 발생하였을 경우 인터럽트의 처리 시기
• 수행 중인 인스트럭션을 끝내고 처리

## Slide 14
4) 우선순위 인터럽트 운영 방식
① 근착 우선 처리 (last come first serve : LCFS)
•가장 최근에 인터럽트를 요청한 장치가 최고 우선순위
② 선착 우선 처리 (first come first serve : FCFS)
• 제일 먼저 인터럽트를 요청한 장치가 최고 우선순위
③ Masking Scheme
• 한 인터럽트가 서비스 중이면 하위 순위의 인터럽트는 disable by masking
에 의해 요청하지 못하게 하고 높은 순위의 인터럽트 허용하도록 하는 방법

## Slide 15
2. 병렬 컴퓨터 구조
(1) 병렬 컴퓨터의 개요
1) 병렬 처리 개념
① 병렬 처리는 폰 노이만 컴퓨터 구조의 순차처리에 반대되는 구조로
I/O채널, 또는 Processor 와 같은 다수의 Processor (처리기) 에서
동시에 여러 작업 (Process) 을 처리하는 것
② 다수의 프로세서를 연결하여 동시에 수행을 하게 함으로서 연산 속도
를 향상 시키고 다수의 프로세서를 관리하기 위한 시스템

## Slide 16
(2) 병렬 컴퓨터의 분류
1) 팽(Feng) 의 분류
① 컴퓨터의 구조를 병렬 수행의 정도에 따라 분류한 방식
② 팽의 4가지 분류
WSBS (Word-Serial, Bit-Serial) | • 단어별 순차, 비트별 순차 처리 • 한 번에 한 비트씩 처리하는 방식 (초기의 컴퓨터)
WPBS (Word-Parallel, Bit-Serial) | • 단어별 병렬, 비트별 순차 처리 • M개의 단어를 묶어서 그 중에서 한 개의 비트 슬라이스 단위를 순차적으로 처리하는 방식
WSBP (Word-Serial, Bit-Parallel) | • 단어별 순차, 비트별 병렬 처리 • 한 번에 한 단어씩 병렬로 처리하는 것 (현재의 컴퓨터)
WPBP (Word-Parallel, Bit-Parallel) | • 단어별 병렬, 비트별 병렬 처리 , • 병렬 처리의 가능성을 최대로 높인 처리 방식

## Slide 17
2) 플린(Flynn)의 분류
① 플린은 명령 흐름과 자료 흐름을 고려하여 병렬 컴퓨터 구조를 분류함
② 처리기가 동시에 수행하는 명령과 데이터의 수에 따라 구분하는 방법
③ 플린의 4가지 분류
• SISD(Single Instruction stream Single Data stream)
- 하나의 명령에 하나의 데이터를 처리하는 단일 프로세서 시스템
- 현재의 보통 컴퓨터 구조
• SIMD(Single Instruction stream Multiple Data stream)
- 하나의 명령이 여러 개의 데이터를 처리하는 형태
- 다수의 처리기가 한 개의 제어장치에 의해 제어되며, 모든 처리기는
제어장치로부터 같은 명령을 수행하도록 제어하지만 처리기는 각각 다
른 자료를 사용함
• MISD(Multiple Instruction stream Single Data stream)
- 하나의 데이터에 대해 여러 명령어를 수행하는 구조
- 실제로는 사용되지 않는 구조

## Slide 18
• MIMD(Multiple Instruction stream Multiple Data stream)
- 복수 인스트럭션 스트림 - 복수 데이터 스트림
- 여러 개의 명령이 여러 개의 데이터를 처리하는 방식
- 진정한 의미의 병렬 처리 구조로 대부분 약결합 형태의 구조적 특징을
가지나, 강결합 형태도 있음
- 한 시스템 내에 n개의 프로세서들이 서로 다른 명령어들과 데이터를 처
리하는 방식

## Slide 19
(3) 병렬 처리 기법
1) 병렬처리기의 종류
① Pipeline processor
② Vector processor
③ Multi processor
2) 배열 처리기 (Array Processor)
① PE(Processing Eement)라고 불리는 다수의 연산기를 갖는 형태로 PE
들을 동기적으로 병렬처리를 수행하는데 동시에 같은 기능을 수행하도
록 되어 있음
② 명령 해독 및 제어는 제어장치가 하고, PE 들은 명령 해독 능력이 결여
된 수동적 장치로서 명령 처리만 함
③ 벡터 계산이나 행렬 계산에 적합

## Slide 20
※ 복수 배열 독립 디스크(Redundant Arrays Independent Disk, RAID)
① 복수의 디스크를 병렬로 처리하여 컴퓨터와의 입출력을 제공하기 위한
디스크 관리 방법
② 여러 디스크를 병렬로 연결하여 사용하는 기법으로서 접근(access) 속도
와 데이터 보존 신뢰가 우수할수록 높은 등급을 받는 5단계로 구분됨
(RAID-0부터 RAID-5)
• RAID-2
오류 검출을 위하여 해밍코드를 이용하는 것
③ 관리 방법
• 복수 디스크에 데이터를 처리하는 미러링/이중화(duplexing)
• 비트/블록 단위로 차례별로 디스크를 처리하는 스트라이핑
• 데이터와 별개의 디스크를 처리하는 패리티
• 스트라이핑과 유사한 처리를 하지만 디스크를 이용할 수 없을 때 그 다음
디스크에서 처리하는 스패닝/스캐터링