## Slide 2
1. 중앙처리장치
중앙처리장치 (CPU, Central Processing Unit)
컴퓨터 시스템에 부착된 모든 장치의 동작을 제어하고 명령을 실행하는 장치
(2) 중앙처리장치의 구성 및 기능
1) 제어장치 : 제어 기능
2) 연산장치 : 연산 기능
3) 레지스터 : 기억 기능
4) 버스 : 전달(전송) 기능

## Slide 3
(3) 제어 장치 (Control Unit)
1) 주기억장치에 기억된 명령을 꺼내서 해독하고 시스템 전체에 지시 신호를
내는 장치
2) 명령 코드가 명령을 수행할 수 있게 필요한 제어 기능을 제공
3) 제어장치의 구성
① 프로그램 카운터(PC, Program Counter)
② 명령어 레지스터(IR, Instruction Register)
③ 부호기(Encoder)
해독된 명령에 따라 각 장치로 보낼 제어 신호를 생성하는 장치
④ 명령 해독기(Instruction Decoder)
명령레지스터에 호출된 OP Code 를 해독하여 그 명령을 수행시키는데
필요한 각종 제어신호를 만들어 내는 장치

## Slide 4
(4) 연산 장치 (ALU, Arithmetic and Logic Unit)
1) 제어장치의 명령에 따라 실제로 연산을 수행하는 장치
2) 산술연산, 논리연산, 관계연산, 이동(Shift)등을 수행
3) 가산기(Adder), 누산기(AC, Accumulator), 보수기(Complementor),
데이터 레지스터, 오버플로우 검출기, 시프트 레지스터(Shift Register)
등으로 구성
(5) 레지스터(Register)
1) 중앙처리장치 내부에서 처리할 명령어나 연산의 중간 결과값 등을 일시적으
로 기억하는 임시 기억 장소
2) 레지스터의 종류 및 기능
① 프로그램 카운터 (PC, Program Counter)
- 다음 명령 (Next Instruction)의 번지를 지시
(다음에 실행할 명령의 번지를 가짐)
- 프로그램 실행 도중 분기가 발생하면 CPU 내의 PC의 내용을 먼저 변화
시켜야 함 (분기명령어가 실행되는 경우에는 그 목적지 주소로 갱신됨)

## Slide 5
② 명령 레지스터 (IR, Instruction Register)
- 현재 실행중인 명령의 내용을 기억
- OP Code 명령호출이 IR로 이동
③ 누산기 (AC, Accumulator)
- 연산장치에 있는 레지스터(Register)의 하나로 연산 결과를 일시적으로 기억
하는 장치
- 주소 부분이 하나밖에 없는 1-주소 명령 형식에서 결과 자료를 넣어 두는데
사용하는 레지스터
④ 상태 레지스터 (Status Register)
- 컴퓨터의 내부 상태를 나타냄
⑤ PSWR (Program Status Word Register)
- PSW를 저장하고 있는 레지스터
※ PSW : 시스템 내부의 순간순간의 상태를 기록하고 있는 정보
⑥ 플래그 레지스터 (Flag Register)
- CPU 내부에서 방금 행한 연산의 결과로 나타나는 상태 (결과가 0인지 여부,
부호(음수인지, 양수인지), 캐리 및 오버플로우 발생 여부 등의 상태) 를
나타내는 플립플롭

## Slide 6
⑦ 메모리 주소 레지스터 (MAR, Memory Address Register)
- 기억장치를 출입하는 데이터의 번지를 기억하는 레지스터
⑧ 메모리 버퍼 레지스터 (MBR, Memory Buffer Register)
- 기억장치를 출입하는 데이터가 잠시 기억되는 레지스터
⑨ 인덱스 레지스터 (Index Register)
- 어드레스의 수정, 서브루틴의 연결, 반복 계산 수행 등의 역할을 하는 레지스터
⑩ Shift Register
- 자료의 병렬 전송을 직렬 전송으로 변환
- 2배 길이 레지스터 (double-length register)라고도 불림
⑪ Major State Register
- CPU가 무엇을 하고 있는지 나타냄

## Slide 7
(6) 버스(Bus)
1) CPU, 메모리, I/O 장치 등과 상호 필요한 정보를 교환하기 위해 연결하는
공동의 전송선
2) 전송하는 정보에 따른 버스의 분류
① 제어버스(Control Bus)
② 주소버스(Address Bus)
③ 데이터버스(Data Bus)
- CPU 와 메모리 혹은 I/O장치 사이에서 데이터를 전송하는 양방향 버스