## Slide 2
Page : 2
1. 마이크로 오퍼레이션 (Micro Operation)
마이크로 오퍼레이션(동작)
1) 명령을 수행하기 위해 CPU 내의 레지스터와 플래그의 상태 변환을 일으
키는 작업
2) 레지스터에 저장된 데이터에 의해서 이루어지는 동작
3) 마이크로 오퍼레이션을 순서적으로 일어나게 하는데 필요한 신호를
제어신호라 함
4) 마이크로 오퍼레이션은 Clock 펄스에 기준을 두고 실행
※ 동기 디지털 시스템에 내장되어 있는 모든 레지스터의 타이밍은 마스트
클럭 발생기에 의하여 제어됨

## Slide 3
(2) 마이크로 사이클 타임 (Micro Cycle Time)
1) 마이크로 오퍼레이션 수행에 필요한 시간을 마이크로 사이클 타임이라 함
2) 마이크로 사이클 타임 부여 방식
① 동기 고정식 (Synchronous Fixed)
• 마이크로 오퍼레이션 중에서 수행시간이 가장 긴 것을 정의한 방식
• 수행 시간이 가장 긴 마이크로 오퍼레이션의 사이클 타임을 클럭
주기로 정함
② 동기 가변식(Synchronous Variable)
• 마이크로 오퍼레이션에 따라서 수행시간을 다르게 하는 것
• 각 마이크로 오퍼레이션의 사이클 타임이 현저한 차이를 나타낼 때
사용
• 중앙처리장치의 시간을 효율적으로 이용할 수 있음
• 마이크로 오퍼레이션에 대하여 서로 다른 사이클을 정의 할 수 있음
③ 비동기식(Asynchronous)
• 모든 마이크로 오퍼레이션에 대하여 서로 다른 마이크로 사이클 타임
을 정의하는 방식
• 제어기가 매우 복잡해지기 때문에 실제로는 거의 사용되지 않음

## Slide 4
2. 메이저 스테이트
메이저 스테이트 (메이저 상태, Major State)
1) 중앙 처리 장치가 무엇을 하고 있는가를 나타내는 것으로서 기억 장치의
사이클을 단위로 하여 해당 사이클 동안에 무엇을 위해 기억 장치를 접근
하는가를 나타내 주는 것
2) 메이저 스테이트의 변화 과정
인출사이클
(Fetch Cycle)
실행사이클
(Execute Cycle)
간접사이클
(Indirect Cycle)
인터럽트사이클
(Interrupt Cycle)

## Slide 5
3) 인출 단계 (Fetch Cycle)
① 주기억장치의 지정 장소(Address)로부터 명령을 읽어서 중앙처리장치에
가지고 오는 단계
② 명령의 오퍼레이션(Operation) 부를 명령 레지스터(Instruction Register)
에 세트(Set) 시켜 해독시킴
③ 다음에 실행할 명령의 기억장소 (Address) 를 세트(Set) 시킴
④ 인스트럭션의 종류에 대한 판단이 이루어지는 상태 (명령을 읽어내는 스테이트)
⑤ 인터럽트를 처리한 후 다음으로 전환해야 될 메이저 스테이트
⑥ 페치(fetch) 사이클에서 사용하는 것 : Program counter, Memory Buffer
Register, Memory Address Register
⑦ PC의 내용은 Fetch Cycle 동안에 1 증가됨

## Slide 6
⑧ Fetch Cycle 서 일어나는 마이크로 오퍼레이션
T1 : MAR ← PC | • PC 에 있는 번지를 MAR에 전송
T2 : MBR ← M[MAR], PC ← PC+1 | • 메모리에서 MAR 이 지정하는 위치의 값을 MBR 에 전송 • 다음에 실행할 명령의 위치를 지정하기 위해 PC 의 값을 1 증가시킴
T3 : OPR ← MBR[OP], I← MBR[I] | • 명령어의 Op-Code 부분을 명령 레지스터에 전송 • 명령어의 모드 비트를 플립플롭 I 에 전송
T4 : F ← 1 또는 R ← 1 | • I 가 0 이면 F 플립플롭에 1을 전송하여 실행 사이클 로 변하고 I 가 1 이면 R 플립플롭에 1을 전송하여 간접 사이클로 변함

## Slide 7
4) 간접 단계 (Indirect Cycle)
① 인스트럭션의 수행 시 유효 주소를 구하기 위한 메이저 상태
② Fetch단계에서 해석된 명령의 주소부가 간접주소인 경우 수행됨
③ 간접 단계(Indirect cycle) 동안에 기억장치로부터 오퍼랜드(데이터) 의
번지 (Address)를 인출
④ 특정한 인스트럭션에 대해서는 Indirect상태가 필요 없음
5) 실행 단계 (Execute Cycle)
① 실제로 명령을 이행하는 단계
② Execute 단계에서는 Interrupt 요청신호를 나타내는 플래그 레지스터의 상태
변화를 검사하여 Interrupt 단계로 변천할 것인지 Fetch 단계로 변천할 것인
지 판단함

## Slide 8
6) 인터럽트 단계 (Interrupt Cycle)
① 하드웨어로 실현되는 서브루틴의 호출이라고 볼 수 있음
② 인터럽트 발생 시 복귀주소(PC) 를 저장시키고, 제어 순서를 인터럽트 처리
프로그램의 첫 번째 명령으로 옮기는 단계
③ Interrupt Cycle 에서 일어나는 마이크로 오퍼레이션
1. MBR(AD) ← PC, PC ← 0
2. MAR ← PC, PC ← PC+1
3. M ← MBR, IEN ← 0
4. F ← 0, R ← 0

## Slide 9
MAR ← MBR
MBR ← M(MAR)
AC ← AC AND MBR
(2) 주요 명령의 마이크로 오퍼레이션
1) AND
① AC (누산기) 내용과 메모리 내용을 AND(논리곱) 연산하여 결과를 AC에
저장 하는 연산 명령
② Interrupt Cycle에서 일어나는 마이크로 오퍼레이션
2) ADD
① AC와 메모리의 내용을 더하여 결과를 AC에 저장하는 연산 명령
② 마이크로 오퍼레이션
MAR ← MBR(ADDR)
MBR ← M(MAR)
AC ← AC+ MBR

## Slide 10
MAR ← MBR(AD)
MBR ← M(MAR), AC ← 0
AC ← AC + MBR
3) LDA (Load to AC)
① 메모리의 내용을 AC로 가져오는 명령
② 마이크로 오퍼레이션
4) STA (Store AC)
① AC의 내용을 메모리에 저장하는 명령
② 마이크로 오퍼레이션
MAR ← MBR(AD)
MBR ← AC
M ← MBR

## Slide 11
PC ← MBR(AD)
5) BUN (Branch UNconditionally)
① PC 에 특정한 주소를 전송하여 실행명령의 위치를 변경하는 무조건 분기 명령
② 마이크로 오퍼레이션
6) BSA (Branch and Save Return Address)
복귀주소를 저장하고 부 프로그램을 호출하는 명령
7) ISZ (Increment and Skip if Zero)
① 메모리의 값을 읽고 그 값을 1 증가시킨 후 음수에서 시작한 그 값이 0 이면
현재 명령을 건너 띄고 다음 명령으로 이동
② 마이크로 오퍼레이션
MAR ← MBR(AD)
MBR ← M
MBR ← MBR + 1
M ← MBR, IF(MBRr=0) THEN (PC ← PC+1)

## Slide 12
3. 제어장치와 마이크로프로그램
(1) 제어 데이터
1) 제어 데이터의 종류
① 각 메이저 스테이트 사이의 변천을 제어하는 제어 데이터
② 중앙처리장치의 제어점을 제어하는데 필요한 제어 데이터
③ 인스트럭션의 수행순서를 결정하는데 필요한 제어 데이터
2) 제어 데이터가 될 수 있는 것
① 연산자의 종류
② 인스트럭션의 주소지정방식
③ 연산 결과에 대한 상태 플래그 내용

## Slide 13
(2) 제어장치(제어기)의 구현
1) 고정 배선 방식 (Hard-wired Control Unit)
① 속도가 빠름
② 마이크로프로그램 방식에 비해 비쌈
2) 마이크로프로그램 방식 (Micro Programmed Control Unit)
① 마이크로프로그램을 이용한 방식
② 하드와이어드 방식에 비해 속도가 느림
3) 제어장치의 특징 비교
구 분 | 고정배선 제어장치 | 마이크로프로그램 방식
반응 속도 | 고속 | 저속
회로 복잡도 | 복잡 | 간단
경제성 | 비경제적 | 경제적
융통성 | 없음 | 있음
구성 | 하드웨어 | 소프트웨어
제어 메모리 | 불필요 | 필요

## Slide 14
(3) 마이크로프로그램 (Microprogram)
1) 어떤 명령을 수행할 수 있도록 된 일련의 제어 워드가 특수한 기억 장치 속에
저장된 것으로 각종 제어 신호를 발생시킴
2) 마이크로 명령으로 형성되어 있음
3) 전자계산기의 제작 단계에서 컨트롤 스토리지(control storage) 속에 저장됨
4) 제어기를 구성하는 방법으로 마이크로프로그램이 이용될 수 있음
5) 마이크로프로그램이 저장되는 제어 메모리는 ROM이 주로 사용되고 사용자가
변경시킬 수 없음
6) 별도의 번역과 RAM으로의 접근이 필요하지 않기 때문에 일반적인 소프트웨어
와 구별하여 펌웨어 라고도 함 (Firmware)
7) 마이크로프로그램에서 제어 메모리의 번지 결정 방법
① 마이크로 명령에서 지정하는 번지로 무조건 분기
② 서브루틴의 과 call return
③ 상태 비트에 따른 조건부 분기
8) 마이크로 명령 형식
① 수평 마이크로 명령(Horizontal Micro Instruction)
② 수직 마이크로 명령(Vertical Micro Instruction)
③ 나노 명령(Nano Instruction)